Приложение 5

И Н С Т Р У К Ц И Я

для специалистов по проведению инструктажа и обеспечению лабораторных работ по подготовке аудитории к проведению ОГЭ по физике в 2022 году

- Контрольные измерительные материалы ОГЭ по физике содержат экспериментальное задание (№17), которое выполняется с использованием лабораторного оборудования. Общий перечень комплектов оборудования, используемого во все дни проведения экзамена, приведён в приложении 2.

- Комплекты лабораторного оборудования для выполнения экспериментальных заданий формируются с соблюдением требований информационной безопасности специалистами по физике заблаговременно, за 1-2 дня до проведения экзамена. Для этого специалисты РЦОИ за два дня до экзамена направляют в МОУО по защищенным каналам связи информацию о номерах комплектов, которые будут использоваться в день проведения экзамена.

- Количество комплектов оборудования для каждого дня проведения экзамена рассчитывается исходя из численности участников экзамена с некоторым превышением числа комплектов.

Например, если в аудиторию распределены 15 участников экзамена, а из РЦОИ поступила информация, что на экзамене будут использоваться 3 комплекта оборудования, то в данную аудиторию готовится по 5 наборов каждого комплекта (количество участников делим на количество комплектов и округляем до целого числа в большую сторону).

- Каждый комплект оборудования должен быть помещён в отдельный лоток.

- На каждом лотке с оборудованием указывается номер, состоящий из номера комплекта и латинской буквы.

Например, если в аудиторию распределены 15 участников, из РЦОИ поступила информация, что на экзамене будут использованы комплекты с номерами 1, 4, 6, то специалист по физике должен подготовить по 5 наборов каждого комплекта и промаркировать их следующим образом:

1А, 1B, 1С, 1D, 1E;

4А, 4B, 4С, 4D, 4E;

6А, 6B, 6С, 6D, 6E.

6.	При замене какого-либо элемента из комплекта оборудования на аналогичное с другими характеристиками необходимо внести соответствующие изменения в форму «Характеристика комплектов оборудования для проведения ОГЭ по физике» (приложение 6 ).

- Цилиндры из комплектов №1 и №2 должны иметь обозначения, соответствующие перечню оборудования.

- При подготовке элементов комплектов по электричеству и оптике необходимо:

- опытным путем проверить соответствие фактических параметров и маркировки (а не полагаться только на маркировку), при несоответствии зафиксировать соответствующие изменения в форме «Характеристика комплектов оборудования для проведения ОГЭ по физике» (приложение 6 );

- проверить работоспособность элементов комплектов.

- В случае выхода из строя какого-нибудь прибора, материала, оборудования возможна срочная замена на аналогичный по известным техническим характеристикам (подготовить дополнительные комплекты).

- Лабораторное оборудование до выдачи участникам в день экзамена размещается в аудитории на специально выделенном столе.

После проверки работоспособности всех приготовленных для проведения экзамена комплектов оборудования заполняется форма «Характеристика комплектов оборудования для проведения ОГЭ по физике» (приложение 6). Если комплект оборудования используется в стандартной комплектации, то в третьем столбце записывается «Изменений нет». Если же используются какие-либо измерительные приборы или оборудование с другими характеристиками, то в третьем столбце таблицы записываются соответствующие характеристики приборов и оборудования. Пример заполнения таблицы приведён ниже.

«Характеристика комплектов оборудования для проведения ОГЭ по физике»

(Аудитория № ___ ППЭ №  ____ Дата проведения экзамена_______

Номера используемых комплектов: __, __, __)

Пример:

| № комплекта (№ лотка) | Состав комплекта | Изменений нет/внесены изменения (указать ниже) | Тип оборудования («ГИА-лаборатория», L-микро, другое) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1А | весы рычажные с набором гирь измерительный цилиндр (мензурка) с пределом измерения 100 мл, С = 1 мл стакан с водой цилиндр стальной на нити V = 20 см3, m = 156 г, обозначить № 1 цилиндр латунный на нити V = 20 см3, m = 170 г, обозначить № 2 | 2. измерительный цилиндр (мензурка) с пределом измерения 250 мл, С = 2 мл 5. цилиндр алюминиевый на нити V = 36 см3, m = 100 г, обозначить № 2 |  |
| 1В | весы электронные измерительный цилиндр (мензурка) с пределом измерения 250 мл, C = 2 мл стакан с водой цилиндр стальной на нити V = (25,0±0,1) см3, m = (195±2) г, обозначить № 1 цилиндр алюминиевый на нити V = (25,0±0,1) см3, m = (70±2) г, обозначить №2 | изменений нет |  |
| 1С | … |  |  |

- Заполненная форма «Характеристика комплектов оборудования для проведения ОГЭ по физике» специалистом по физике (который готовил кабинет к экзамену) передается руководителю ППЭ.

Кроме того, в каждый лоток с оборудованием для информирования учащихся необходимо вложить карточки с перечнем приборов без указания их характеристик.

Примерные карточки в лотке для учащихся

Комплект № 1

весы измерительный цилиндр (мензурка) стакан с водой цилиндр на нити (№ 1) цилиндр на нити (№ 2)

Комплект № 2

• динамометр • стакан с водой • цилиндр на нити (№ 1) • цилиндр на нити ( № 2)

Комплект № 3

штатив лабораторный с муфтой и лапкой • пружина • 3 груза • динамометр • линейка

Комплект № 4

каретка с крючком на нити (или брусок с крючком на нити) 3 груза динамометр школьный направляющая

Комплект № 5

• источник питания постоянного тока • вольтметр • амперметр • переменный резистор (реостат) • резистор (R1) • резистор (R2) • соединительные провода • ключ рабочее поле

Комплект № 6

• собирающая линза • линейка • экран • рабочее поле • источник питания постоянного тока • соединительные провода • ключ • лампа на подставке

Комплект № 7

штатив с муфтой и лапкой метровая линейка (либо специальная мерная лента с отверстием, либо нить) шарик с прикрепленной к нему нитью • часы с секундной стрелкой (или секундомер)

Комплект № 8

• штатив с муфтой • рычаг • блок подвижный • блок неподвижный • нить • 3 груза • динамометр школьный • линейка