Приложение 2

Перечень комплектов оборудования для проведения ОГЭ по физике в 2023 году

Перечень комплектов оборудования для выполнения экспериментального задания составлен на основе типовых наборов для фронтальных работ по физике.

Особенность комплектов состоит в том, что один комплект предназначен для выполнения целой серии экспериментальных заданий. Поэтому для одного конкретного задания комплекты избыточны по сравнению с номенклатурой оборудования, необходимого для его выполнения.

Задания 17 для КИМ ОГЭ 2023 г. разрабатываются только на базе комплектов оборудования № 1, № 2, № 3, № 4 и № 6.

Внимание! В материалах для экспертов примеры возможных ответов на экспериментальные задания приведены в соответствии с рекомендуемыми характеристиками оборудования, указанными в описании комплектов.

При использовании элементов оборудования с другими характеристиками необходимо внести соответствующие изменения в перечень комплектов перед проведением экзамена и довести информацию о внесённых изменениях до сведения экспертов, проверяющих задания с развёрнутым ответом.

| Комплект № 1 |
| --- |
| элементы оборудования | рекомендуемые характеристики(1) |
| • весы электронные | Предел измерения массы 200 г; отсчёт до 0,01 г; предел погрешности измерения массы 0,1 г. |
| • измерительный цилиндр (мензурка) | предел измерения 250 мл (С = 2 мл) |
| • стакан | лабораторный полиэтиленовый (стеклянный) 250 мл. |
| • динамометр № 1 | предел измерения 1 Н (С = 0,02 Н) |
| • динамометр № 2 | предел измерения 5 Н (С = 0,1 Н) |
| • поваренная соль, палочка для перемешивания | 40 г |
| • цилиндр стальной; обозначить № 1 | V= (25,0 ± 0,3) см3, т = (195 ± 2) г |
| • цилиндр алюминиевый; обозначить № 2 | V= (25,0 ± 0,7) см3, т = (70 ± 2) г |
| • пластиковый цилиндр; обозначить № 3 | V= (56,0 ± 1,8) см3, т = (66 ± 2) г, имеет шкалу вдоль образующей с ценой деления 1 мм, длина не менее 80 мм |
| • цилиндр алюминиевый; обозначить № 4 | V= (34,0 ± 0,7) см3, т = (95 ± 2) г |
| • нить | суровая – длина 1 метр |

(1) Рекомендуемые  характеристики элементов оборудования комплекта     № 1 должны обеспечивать выполнение следующих опытов:

-	измерение средней плотности вещества (цилиндры № 1-4); архимедовой силы  (цилиндры № 2-4);

-	исследование зависимости архимедовой силы от объёма погружённой части тела  (цилиндр № 3) и от плотности жидкости, независимости выталкивающей силы от массы тела (цилиндры № 1 и № 2).

| Комплект № 2 |
| --- |
| элементы оборудования | рекомендуемые характеристики(2) |
| • штатив лабораторный с держателями | штатив состоит из основания, муфты, стержня штатива с Ø8 *545 с гайкой, стрежня Ø 6*160мм, рожкового ключа размером S 10мм |
| • динамометр 1 | предел измерения 1 Н (С = 0,02 Н) |
| • динамометр 2 | предел измерения 5 Н (С = 0,1 Н) |
| • пружина 1 на планшете с миллиметровой шкалой | жёсткость (50 ± 2) Н/м |
| • пружина 2 на планшете с миллиметровой шкалой | жёсткость (10 ± 2) Н/м |
| • три груза, обозначить № 1, № 2 и № 3 | массой по (100 ± 2) г каждый |
| • наборный груз или набор грузов, обозначить № 4, № 5 и № 6 | наборный груз, позволяющий устанавливать массу грузов: № 4 массой (60 ± 1) г, № 5 массой (70 ± 1) г и № 6 массой (80 ±1) или набор отдельных грузов |
| • линейка | длина 300 мм, с миллиметровыми делениями |
| транспортир | основная погрешность 1° в конце шкалы |
| • брусок с крючком и нитью | масса бруска т = (50 ± 5) г, нить суровая - длина 1 метр |
| • направляющая длиной не менее 500 мм. Должны быть обеспечены разные коэффициенты трения бруска по направляющей, обозначить «А» и «Б» | С поверхностями различных коэффициентов трения. Поверхность «А» – приблизительно 0,2. Поверхность «Б» – приблизительно 0,6 |

(2) Рекомендуемые характеристики элементов оборудования комплекта № 2 должны обеспечивать выполнение следующих опытов:

-	измерение жёсткости пружины, коэффициента трения скольжения, работы силы трения, силы упругости;

-	исследование зависимости силы трения скольжения от силы нормального давления и от рода поверхности; силы упругости, возникающей в пружине, от степени деформации пружины.

| Комплект № 3 |
| --- |
| элементы оборудования | рекомендуемые характеристики(3) |
| • источник питания постоянного тока | выпрямитель (4,5 ÷5,5 ) В с входным напряжением 36÷42 В или батарейный блок 1,5÷7,5 В с возможностью регулировки выходного напряжения |
| • вольтметр двухнедельный | предел измерения 0 ̶ 3 В, С = 0,1 В; предел измерения 0 ̶ 6 В, С = 0,2 В |
| • амперметр двухнедельный | предел измерения 0 ̶ 3 А, С = 0,1 А; предел измерения 0 ̶ 0,6 А, С = 0,02 А |
| • резистор, обозначить R1 | сопротивление (4,7 ± 0,5) Ом |
| • резистор, обозначить R2 | сопротивление (5,7 ± 0,6) Ом |
| • резистор, обозначить R3 | сопротивление (8,2 ± 0,8) Ом |
| • набор проволочных резисторов plS | резисторы обеспечивают проведение исследования зависимости сопротивления от длины, площади поперечного сечения и удельного сопротивления проводника |
| • лампочка | номинальное напряжение 4,8 В, сила тока 0,5 А |
| • переменный резистор (реостат) | сопротивление 10 Ом |
| • соединительные провода, 10 шт. | Сечение проводов 1−1,5 мм². В набор входят 10 проводов в общей картонной обойме: два провода длиной 50 см каждый, пять по 30 см и три по 15 см. |
| • ключ | для электрической цепи |

(3) Рекомендуемые характеристики элементов оборудования комплекта № 3 должны обеспечивать выполнение следующих опытов:

-	измерение электрического сопротивления резистора, мощности электрического тока, работы электрического тока;

-	исследование зависимости силы тока, возникающего в проводнике (резисторы,  лампочка), от напряжения на концах проводника, зависимости сопротивления от длины проводника, площади его поперечного сечения и удельного сопротивления;

-	проверка правила для электрического напряжения при последовательном соединении проводников; правила для силы электрического тока при параллельном соединении проводников (резисторы и лампочка).

| Комплект № 4 |
| --- |
| элементы оборудования | рекомендуемые характеристики (4) |
| • источник питания постоянного тока | выпрямитель (4,5÷5,5) В с входным напряжением 36÷42 В или батарейный блок 1,5÷7,5 В с возможностью регулировки выходного напряжения |
| • собирающая линза 1 | фокусное расстояние F1= (100 ± 10) мм |
| • собирающая линза 2 | фокусное расстояние F2 = (50 ± 5) мм |
| • рассеивающая линза 3 | фокусное расстояние F3 = - (75 ± 5) мм |
| • линейка | длина 300 мм, с миллиметровыми делениями |
| • экран | металлический с размерами 110х120мм |
| • направляющая | (оптическая скамья) от 50 до 100 см |
| • слайд «Модель предмета» | Буква "F" или рисунок |
| • осветитель | Обеспечивает опыты с линзами и возможность получения узкого пучка для опыта с полуцилиндром. В качестве источника света используется лампа 4,8 В/0,5 А в специальном патроне. Входное напряжение выпрямителя 36 ÷ 42 В. |
| • полуцилиндр | диаметр (50 ± 5) мм, показатель преломления примерно 1,5 |
| • планшет на плотном листе с круговым транспортиром | на планшете обозначено место для полуцилиндра |

(4) Рекомендуемые характеристики элементов оборудования комплекта № 4 должны обеспечивать выполнение следующих опытов:

-	измерение оптической силы собирающей линзы, фокусного расстояния собирающей линзы (по свойству равенства размеров предмета и изображения, когда предмет расположен в двойном фокусе), показателя преломления стекла;

-	исследование свойства изображения, полученного с помощью собирающей линзы,  изменения фокусного расстояния двух сложенных линз; зависимости угла преломления от угла падения на границе воздух - стекло.

| Комплект № 6 |
| --- |
| элементы оборудования | рекомендуемые характеристики(5) |
| • штатив лабораторный с держателями | Штатив состоит из основания, муфты, стержня штатива с Ø8 *545 с гайкой, стрежня Ø 6*160мм, рожкового ключа размером S 10мм |
| • рычаг | Рычаг имеет длину 40 см, с креплением для грузов. Цена деления 1 см, шкала 20 − 0 − 20. Оцифровано каждое пятое деление. «20 см» − нерабочее. |
| • блок подвижный | масса подвижного блока (25 ± I) г, диаметр 40 мм. |
| • блок неподвижный | масса неподвижного блока (25 ± I) г, диаметр 50 мм. |
| • нить | длина 1 метр |
| • три груза | массой по (100±2) г каждый |
| • динамометр 2 | предел измерения 5 Н (С = 0,1 Н) |
| • линейка | длина 300 мм, с миллиметровыми делениями |
| • транспортир | основная погрешность 1° в конце шкалы |

(5) Рекомендуемые характеристики элементов оборудования комплекта № 6 должны обеспечивать выполнение следующих опытов:

-	измерение момента силы, действующего на рычаг, работы силы упругости при подъёме груза с помощью неподвижного блока, работы силы упругости при подъёме груза с помощью подвижного блока;

-	проверка условия равновесия рычага.